## Slide 1
HANBAT CAPSTONE DESIGN · 2026
PostureIQ
AI로 잘못된 자세 — 스마트 인솔 기반 자세 분석 시스템
Smart Insole Posture Analysis System
PostureIQ 팀 · 발표자: 이민제

## Slide 2
TABLE OF CONTENTS
목차.
01
문제 정의
자세 불균형의 일상화
02
솔루션
인솔 센서 기반 자세 분석
03
시스템 구성
하드웨어 + 소프트웨어
04
데이터 흐름 + 기대 효과
BLE 프로토콜과 활용 시나리오
02 / 9

## Slide 3
01 · THE CORE PROBLEM
일상 속 자세 불균형,
이제는 측정해야 할 때.
짝다리·다리꼬기·좌식 업무로 인한 자세 불균형의 일상화
근골격계 유병률 증가 → 자세 교정 수요 폭증
그러나 측정은 여전히 "병원에 가야만 가능"
“
문제는 평소 자세이지만,
평소 자세를 측정할 도구가 없다.
03 / 9

## Slide 4
02 · OUR SOLUTION
신발 안에서, 매일, 자동으로.
01
측정
인솔 내 4개 압력 센서가
뒤꿈치·아치·발볼·발가락의
수직·전단 응력을 10Hz로 측정
02
전송
신발끈에 부착된 소형 보드가
블루투스(BLE)로 데이터를
모바일 앱에 실시간 전송
03
분석
좌·우 밸런스, 족저압 분포,
보행 안정도를 시각화
+ AI 기반 인사이트 제공
04 / 9

## Slide 5
03 · HARDWARE ARCHITECTURE
하드웨어 구성.
발가락 (Toe)
발볼 (Ball)
아치 (Arch)
뒤꿈치 (Heel)
좌·우 인솔 동일 구조
인솔 내부
압력 센서 × 4 (FSR / Velostat)
자기장 센서 (자세 보정)
외부 클립 (신발끈 부착)
ESP32 BLE 모듈
리튬 폴리머 배터리 + 충전 단자
→ 외부 노출 최소화 · 일상 착용성 ↑
05 / 9

## Slide 6
03 · MOBILE APPLICATION
앱 화면 구성.
메인 4 페이지
상세 서브 페이지
🏠 Dashboard
→
📊 종합 분석
📡 Live (실시간)
→
🔬 정밀 분석
📈 Reports
→
🏥 전문 분석 리포트
⚙️ Device
→
🔧 기기/프로필 설정
Spring Boot 백엔드 + Capacitor 안드로이드 앱 · HTML 한 벌로 웹/모바일 동시 배포 · postureiq-ac33.onrender.com
06 / 9

## Slide 7
04 · REAL-TIME DATA FLOW
실시간 데이터 흐름.
1
인솔 4센서
ADC 0~1023, 10Hz
›
2
ESP32 BLE 보드
GATT pressure_data
8 bytes / 100ms
›
3
모바일 앱
좌·우 합산 → 밸런스 %
슬라이딩 윈도우 차트
›
4
시각화 + 알림
불균형 15% 이상
5초 지속 → 푸시
✓ BLE 프로토콜 사양서(docs/ble-protocol.md)를 통해 펌웨어 팀원과 앱이 공통 인터페이스 참조
✓ Mock 데이터 소스로 펌웨어 없이도 UI 동작 검증 완료 — 시연: postureiq-ac33.onrender.com/live.html
07 / 9

## Slide 8
04 · WHY POSTUREIQ
왜 PostureIQ인가.
 | 병원 측정 | 기존 웨어러블 | PostureIQ
시간·장소 제약 | ✗ | △ | ✓ 일상 측정
외부 노출 | — | ✗ 큼 | ✓ 최소화
실시간 피드백 | ✗ | ✗ | ✓ 즉시
데이터 누적/분석 | ✗ | △ | ✓ DB + AI
👟
일반인
자세 자가 점검
🏃
운동선수
좌우 밸런스 트레이닝
🏥
재활 환자
의료 보조기구로 확장
08 / 9

## Slide 9
POSTUREIQ · 2026
Thank You.
신발이 알려주는 나의 자세.
🌐 postureiq-ac33.onrender.com
🐙 github.com/advcomplabhanbat-png/app
Any Questions?